## Slide 1
情報ネットワーク学演習Ⅱ
最終レポート
１班
2017/02/??(??.) 提出

## Slide 2: Overview
班員の情報
デモ内容の説明
デモの質疑まとめ
取り組みのスケジュール
役割分担
成果物の公開場所

## Slide 3: 班員の情報
班員の情報を表１にまとめる．
氏名 | 学籍番号 | メールアドレス
銀杏一樹 |  | ginnan.kazuki@ist.osaka-u.ac.jp
斎藤卓哉 |  | t-saitoh@ist.osaka-u.ac.jp
原 祐輔 |  | y-hara@ist.osaka-u.ac.jp
Jens Oetjen |  | o-jens@ist.osaka-u.ac.jp
辻 健太 | 33E16012 | ktsuji@ist.osaka-u.ac.jp
表１．班員の情報

## Slide 4
デモ内容の説明
ネットワークアーキテクチャ
Web Serverの作成・削除
Web Serverの稼働状況の表示
+α： ポート番号の自動割り当て
+α： アクセス権限
デモ内容は次の通りにまとめる．

## Slide 5
デモ内容の説明
  ネットワークアーキテクチャ
Client
1
Switch
Controller
Switch
Client
2
Docker
Web
Server
0
Web
Server
n
Rest API
………………………
Web Interface
Server
Server
  Rest API
    Web Serverの作成
    〃 削除
  Web Interface
    Web Serverの稼働状況を出力
  Web Server
    Dockerのコンテナとして
Client
  任意数の仮想サーバをたてる．
  サーバの稼働状況を確認する．
Switch
Switch Controller

## Slide 6
REST API
Client
http://<IP>/create/<サーバ名>
ポート番号
Web Server
(In Docker Container)
docker run
Web Server（コンテナ）の作成
REST API
Client
http://<IP>/delete/<サーバ名>
削除成功メッセージ
Web Server
(In Docker Container)
Docker rm
Web Server（コンテナ）の削除
デモ内容の説明
  Web Serverの作成・削除

## Slide 7
REST API Server
Client
➀http://<IP>/show
WEB Interface Server
➁稼働しているサーバのリスト
(JSON形式)
➂ウェブページにアクセス
➃稼働中サーバを
表示するHTML
デモ内容の説明
  Web Serverの稼働状況の表示

## Slide 8
工夫点：ポートをスライスに割り当て
  スライスに割り当てる要素にVMマネージャのポート番号を追加
    VMマネージャのポートごとにDockerコンテナを割り当てていたため
Dockerコンテナ
(Webサーバ)
Docker
ポート
8010
・・・
・・・
switch
クライアント1
クライアント2
クライアント3
ポート
8010
ポート 8020
ポート 8030
Dockerコンテナ
(Webサーバ)
Dockerコンテナ
(Webサーバ)
slice2
slice1
slice3
デモ内容の説明
  +α： ポート番号の自動割り当て

## Slide 9
独自機能：アクセスの制限機能
  直近でアクセス数が多かった IPアドレスからのアクセスを制限
    直近の秒間で、あるIPアドレスからのアクセスが回あった場合、 そのIPからのアクセスを遮断
  →サーバへのアクセス集中を防止
  →DOS攻撃対策
サーバ
192.168.1.101
・・・
[sec]
[sec]間に アクセスが集中
・・・
アクセス
アクセスを遮断
デモ内容の説明
  +α： アクセス権限

## Slide 10
デモの質疑まとめ
デモでの質疑応およびコメントを下にまとめる．
大変だったこと，難しかったことは？
  コントローラの実装．Dockerコンテナとの通信
アクセス制限について，他のスライスに属するクライアントが別のスライスのサーバにアクセスしたらどうなるの？
  アクセスの制限としては，スイッチへのアクセス数をカウントしている．なので，別のスライスへのアクセスも制限の対象になる．
dockerコンテナに割り当てるDockerホストのポートはどのように決定している？
  restAPIを使うとDockerホストが作成したコンテナにポート番号を自動で割り当てる．そのポート番号をクライアントに通知する．
アクセス制限はどのように実装している？PacketInでアクセスを判定している？
  アクセスが発生するごとに直近のT[s]間をみて,n回アクセスが発生しているか確認する．PacketInで判定している．
PacketInを毎回するなら時間がかかるので，OpenFlowの良さがないのではないか？
  おっしゃる通りだが，時間と実装上の都合により，そのように実装した．
コメント
flowstatsでパケットの統計情報が見れるよ．

## Slide 11
取り組みのスケジュール
取り組みのスケジュールを表２にまとめる．
表２のスケジュールは事前に計画したものではなく，現時点での出来と到達目標との差をはかりながらリアルタイムに調整していったスケジュールである．
日時 | 実施内容
12/14 (Wed.) 10:30 – 14:30 | 最終課題の発表
12/21 (Wed.) 10:30 – 14:30 | 本講義
1/11 (Wed.) 10:30 – 14:30 | 中間発表１
1/12 (Thu.) 13:00 – 18:00 | 実機スイッチにおけるDockerコンテナのIPアドレスの検知
1/14 (Wed.) 10:30 – 14:30 | 本講義
1/17 (Thu.) 15:00 – 20:00 | 
1/20 (Fri.) 16:00 – 18:00 | 
1/23 (Mon.) 9:30 – 12:00 | 
1/24 (Tue.) 17:00 – 19:00 | 
1/25 (Wed.) 9:30 – 10:30 | 中間発表２のためのデモ準備
1/25 (Wed.) 10:30 – 14:30 | 中間発表２
1/26 (Thu.) 19:00 - | 
1/27(Fri.) 9:30 - | 
1/28 (Sat.) 9:30 - | 
1/30 (Mon.) 17:00 - | +αの考案
1/31 (Tue.) 17:00 - | +αの考案と実装
2/1(Wed.) 9:30 – 10:30 | 最優発表のためのデモ準備
2/1 (Wed.) 10:30 – 14:30 | 最終発表
表２．取り組みスケジュール

## Slide 12
役割分担
氏名 | 役割
銀杏一輝 | Dockerの設定 ネットワークの設定 ポートの自動割り当ての実装 アクセス制限の実装 最終発表 +αの考案
斎藤卓哉 | スライシングの実装 IPルーティングの実装 ポートの自動割り当ての実装 アクセス制限の実装 中間発表１ +αの考案
原 祐介 | Rest APIの実装 Web Interfaceの実装 中間発表１ +αの考案
Jens Oetjen | Creating Rest API Creating Web Interface
辻 健太 | 中間発表２ 最終発表 スケジュール管理 レポートの作成 アクセス制限の実装 +αの考案
役割分担を表３にまとめる．
表３．役割分担

## Slide 13
成果物の公開場所